海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（电焊机）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（电焊机）

1 抽样方法

样品应当由抽样人员以随机抽样的方式在被抽样生产或销售者的待销产品中随机抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品，抽查样品基数满足抽样数量即可。

2 检验依据

标示有能效等级电焊机产品检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机能效限定值 | GB 28736-2019 |
| 2 | 电焊机的空载损耗 | GB 28736-2019 |
| 3 | 电阻焊机的短路损耗 | GB 28736-2019 |
| 4 | 电焊机能效等级 | GB 28736-2019 |

电焊机焊接电源产品检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | GB/T 15579.1-2013 |
| 2 | 介电强度 | GB/T 15579.1-2013 |
| 3 | 倾斜稳定 | GB/T 15579.1-2013 |
| 4 | 输入回路接线端 | GB/T 15579.1-2013 |
| 5 | 额定空载电压 | GB/T 15579.1-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 28736-2019 电焊机能效限定值及能效等级

GB/T 15579.1-2013 弧焊设备 第1部分：焊接电源

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。