海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（头盔）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（头盔）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6顶，其中3顶作为检验样品，3顶作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | GB 811-2010 |
| 2 | 壳体 | GB 811-2010 |
| 3 | 突出物 | GB 811-2010 |
| 4 | 缓冲层 | GB 811-2010 |
| 5 | 舒适衬垫 | GB 811-2010 |
| 6 | 佩戴装置 | GB 811-2010 |
| 7 | 护目镜 | GB 811-2010 |
| 8 | 保护区及试验区 | GB 811-2010 |
| 9 | 头盔质量（含附件） | GB 811-2010 |
| 10 | 头盔视野 | GB 811-2010 |
| 11 | 头盔护目镜 | GB 811-2010 |
| 12 | 刚度性能 | GB 811-2010 |
| 13 | 固定装置稳定性 | GB 811-2010 |
| 14 | 头盔佩戴装置强度性能 | GB 811-2010 |
| 15 | 头盔吸收碰撞能量性能 | GB 811-2010 |
| 16 | 头盔耐穿透性能 | GB 811-2010 |
| 17 | 种类 | GB 811-2010 |
| 18 | 形状和规格 | GB 811-2010 |
| 19 | 标志 | GB 811-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 811-2010摩托车乘员头盔

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。