海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（轻质白油）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年海口市流通领域产品质量市级监督抽查实施细则

(轻质白油)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

本次抽检任务所涉及的轻质白油产品应按批抽样及检验，同一型号、同一规格、同一批次为一批，在每批产品中随机抽取不少于4L的样品，分成两份，一份样品用于检验，另一份为备用样品。在流通领域抽样时，抽样数量满足检验要求即可。

2 检验依据

表1 轻质白油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 2 | 闪点 | GB/T 261-2021 |
| 3 | 运动黏度 | GB/T 265-1988 |
| 4 | 芳烃含量 | NB/SH/T 0913-2015 附录A |
| 5 | 倾点 | GB/T 3535-2006 |
| 6 | 易炭化物 | GB/T 11079-2015 |
| 7 | 密度 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
| 8 | 颜色 | GB/T 3555-2022 |
| 9 | 硫含量 | GB/T 0689-2000 |
| 10 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 11 | 溴指数 | SH/T 0630-1996 |
| 12 | 机械杂质及水分 | NB/SH/T 0913-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

NB/SH/T 0913-2015 轻质白油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。