海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（日常防护型口罩）

海口市市场监督管理局

2023年8月

日常防护型口罩产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品品种 | 执行标准 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常防护型口罩 | GB/T 32610—2016 | 120个（检验样品60个，备用样品60个） |
| 注：抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。 |

2 检验依据

表2 日常防护型口罩检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | GB/T 32610-2016 |
| 2 | 过滤效率 | GB/T 32610-2016 |
| 3 | 防护效果 | GB/T 32610-2016 |
| 4 | 外观要求 | GB/T 32610-2016 |
| 5 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 6 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 7 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 8 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 9 | 环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 |
| 10 | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016 |
| 11 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 |
| 12 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610-2016 |
| 13 | 呼气阀盖牢度 | GB/T 32610-2016 |
| 14 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 15 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 16 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 17 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 |
| 18 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 |
| 19 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 32610—2016 日常防护型口罩技术规范

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。